## Slide 1: Анализ эффективности нейронных сетей для среднесрочного прогнозирования временных рядов разных частот
Хорунженко Аркадий Сергеевич
Научный руководитель: к.э.н. Макушев Василий Леонидович
Новосибирский Государственный университет
1/23
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 2
Прогнозирование позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы принятия решений на основе анализа изменения показателей во времени.
Нейронные сети, как один из методов искусственного интеллекта, позволяют строить сложные модели, учитывающие множество факторов, что улучшает точность прогнозов и позволяет решать более сложные задачи.
2/23
Актуальность
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 3
Экономика и финансы: принятие решений в области инвестиций
Медицина: прогнозирование уровня заболеваемости
Энергетика: планирование и управление энергосистемами
Логистика: управление трафиком, прогнозирование пробок
Область применения
3/23
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 4
Цель - исследовать эффективность нейронных сетей для прогнозирования временных рядов с учётом различной разряженности экономических данных, а также в сравнительном анализе с традиционными методами прогнозирования.
4/23
Цели и задачи
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 5
Задачи:
Провести обзор литературы и проанализировать существующие методы прогнозирования временных рядов.
Изучить информацию о статистических методах и методах машинного обучения.
Подготовить данные для построения прогноза.
Подобрать оптимальные параметры для различных архитектур нейронных сетей и методов обучения на основе анализа результатов экспериментов с использованием различных наборов данных.
Разработать и апробировать модель для прогнозирования различных временных рядов, оценить ее эффективность по сравнению с традиционными методами, а также сравнить эффективность разработанных моделей на основе различных критериев качества прогнозирования.
Проанализировать применимость различных архитектур и методов обучения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов, и оценить их преимущества и недостатки.
Сделать выводы о эффективности нейронных сетей для построения прогнозов динамики финансовых временных рядов, а также о возможных направлениях дальнейших исследований в области прогнозирования временных рядов.
5/23
Цели и задачи
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 6
Статистические модели, применявшиеся в исследовании
6/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Авторегрессионная модель
AR(p)
Модель авторегрессии — скользящего среднего
ARMA(p,q)
Интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего ARIMA(p, d, q)
Модель скользящего среднего
MA(q)

## Slide 7
Архитектуры нейронных сетей
LSTM
GRU
RNN
7/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 8
Градиентный бустинг CatBoost
8/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
По результатам исследования было решено использовать только градиентный бустинг catboost
CatBoost — это библиотека градиентного бустинга, которая использует небрежные (oblivious) деревья решений, чтобы вырастить сбалансированное дерево. Одни и те же функции используются для создания левых и правых разделений (split) на каждом уровне дерева.

## Slide 9
На данном этапе исследования взяты следующие наборы данных за период 2010 - 2015 г.г.:
Фондовый индекс S&P500 (SPX)
Фондовый индекс NASDAQ Composite (IXIC)
Промышленный индекс Dow Jones (DJI)
Акции JPMorgan Chase & Co (JPM)
9/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Notes: https://finviz.com/published_map.ashx?t=sec&st=d1&f=111923&i=sec_d1_113044979
https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average#/media/File:DJIA_historical_graph_(log).svg
https://static.foxbusiness.com/foxbusiness.com/content/uploads/2017/12/1186316681c5398ab2d90bc917f403e1-c2124dd13f74b510VgnVCM100000d7c1a8c0____.png

## Slide 10
Исходные наборы данных были получены с минутным шагом, а затем преобразованы в данные с разной частотой: часовые, дневные, недельные и месячные.
10/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 11
Пример данных S&P500 разной часоты
11/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Дневные данные
Недельные данные
Месячные данные
Ряды исходных данных

## Slide 12
Для каждого набора данных был проведён статистический анализ. Пример для S&P500 дневных данных:
Сравнение показателей среднего арифметического (mean) и медианы (median) свидетельствует о правосторонней асимметрии (т.к. mean > median);
Значение коэффициента вариации свидетельствует об однородности исходных данных (CV = 0.146 < 0.33);
Значение показателя асимметрии skew (As) свидетельствует о значительной правосторонней асимметрии (As = 0.57, |As| > 0.5, As > 0);
Значение показателя эксцесса (Es) свидетельствует о плосковершинном распределении (Es = -0.502);
Коробчатая диаграмма показывает отсутствие аномальных значений (выбросов) для всей совокупности.
Вероятностные графики свидетельствует о том, что скорее всего закон распределения отличается от нормального.
12/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
коробчатая диаграмма и гистограмма распределения
characteristic | evaluation | conf.int.low | conf.int.high | abs.err. | rel.err.(%) | note
count | 1458 |  |  |  |  | 
mean | 1357.927 | 1347.739 | 1368.115 | 5.194 | 0.382 | 
median | 1329.188 | 1322.327 | 1336.32 | 6.509 | 0.489 | distribution is positive skewed
mode | 1136.52 |  |  |  |  | 
variance | 39329.034 | 36622.369 | 42348.819 | 728.315 | 1.852 | 
standard deviation | 198.315 | 191.37 | 205.788 | 3.67251 | 1.852 | 
mean absolute deviation | 131.945 |  |  |  |  | 
min | 1022.58 |  |  |  |  | 
5% | 1084.704 |  |  |  |  | 
25% (Q1) | 1197.578 |  |  |  |  | 
50% (median) | 1329.188 |  |  |  |  | 
75% (Q3) | 1461.348 |  |  |  |  | 
95% | 1744.561 |  |  |  |  | 
max | 1848.36 |  |  |  |  | 
range = max - min | 825.78 |  |  |  |  | 
IQR = Q3 - Q1 | 263.77 |  |  |  |  | 
CV = std/mean | 0.146 | 0.142 | 0.1507 | 0.0028 | 1.892 | CV <= 0.33 (homogeneous population)
QCD = (Q3-Q1)/(Q3+Q1) | 0.099 |  |  |  |  | 
skew (As) | 0.57 |  |  | 0.064 | 11.24 | distribution is highly positive skewed
kurtosis (Es) | -0.503 |  |  | 0.128 | -25.467 | platykurtic distribution

## Slide 13
Исходные наборы данных по очевидным причинам имеют пропуски в выходные и праздничные дни. Для решения этой проблемы были рассмотрены следующие варианты заполнения пропусков
Сдвиг даты
Заполнение пропусков значениями последнего рабочего дня
Линейная интерполяции (между последним и следующим рабочим днём)
По результатам проведения пробного прогнозирования и анализа данных, было принято решение использовать линейное заполнение пропусков (вариант 3). Этот метод показал наилучшие результаты и обеспечил наиболее точные прогнозы по сравнению с другими рассмотренными вариантами. Кроме того, линейная интерполяция является более естественным способом заполнения пропусков, так как она учитывает тенденции изменения данных до и после пропущенных значений, создавая плавный переход между известными точками.
13/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 14
Результаты моделирования для датасета S&P500(2010-2015)
с применением различных моделей нейронных сетей
на малом окне прогноза
Весь датасет с участком предсказания и теста
Предсказание:
Тест и валидация
14/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 15
По результатам анализа предварительных результатов было принято решение проводить прогноз со следующими параметрами:
Дневные данные: обучающая выборка – 200 (для ML 160 обучение и 40 тестирование), прогноз 90 дней.
Недельные данные: обучающая выборка – 29 (для ML 23 обучение и 6 тестирование), прогноз 13 недель.
Месячные данные: обучающая выборка – 7 (для ML 6 обучение и 1 тестирование), прогноз 3 месяцев.
15/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 16
Лучшие модели машинного обучения для дневного набора данных
16/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
GRU
LSTM
CatBoost
RNN
Notes: Посколько наборы данных имеют большее кол-во данных, чем выбранные окна, то это позволяет нам построить модель для каждого интервала.

## Slide 17
Лучшие ARIMA модели
17/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Notes: Посколько наборы данных имеют большее кол-во данных, чем выбранные окна, то это позволяет нам построить модель для каждого интервала.

## Slide 18
18/23
Прогноз и фактические значения
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
ARIMA(1,1,0)
Прогноз S&P500 для дневного датасета (первые 290 дней)
CatBoost
GRU
LSTM
RNN

## Slide 19
19/23
Проверка адекватности модели – исследование остатков
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 20
Результаты дневного прогноза S&P500
20/23
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Название модели | Общее количество данных | Количество данных для обучения | Количество данных для теста | Количество данных для прогнозирования | Минимальное абсолютное отклонение, ед. | Максимальное абсолютное отклонение, ед. | Минимальное абсолютное отклонение, % | Максимальное абсолютное отклонение, % | MAPE
ARIMA(1,1,0) | 290 | 200 | - | 90 | 0.339 | 90.211 | 0.03 | 7.61 | 3.13
GRU | 290 | 160 | 40 | 90 | 0.249 | 52.617 | 0.02 | 5.02 | 1.65
LSTM | 290 | 160 | 40 | 90 | 0.092 | 51.009 | 0.01 | 4.86 | 1.45
RNN | 290 | 160 | 40 | 90 | 0.212 | 54.365 | 0.02 | 5.19 | 1.7
CatBoost | 290 | 160 | 40 | 90 | 1.167 | 85.891 | 0.1 | 8.2 | 2.87

## Slide 21
21/23
Результаты
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Реализованы и обучены модели нейронных сетей с архитектурами RNN, LTSM, GRU
Реализованы и обучены традиционные модели прогнозирования такие как AR, MA, ARMA, ARIMA
Увеличено количество наборов данных
Реализован код для работы с моделью градиентного бустинга catboost
Реализованный код оформлен в виде jupyter notebook’ов и в виде библиотеки и будет выложен в ближайшие месяцы после экспертной валидации
Сформирована рекомендация о применимости нейронных сетей

## Slide 22
Анализ влияния добавления различных параметров на качество прогноза для определения их положительного или отрицательного влияния на результат.
Дополнение исследования результатами прогноза на часовых и минутных данных, которые на данный момент не были включены в анализ в связи с высокой вычислительной сложностью.
Анализ таких моделей как SARIMA, SARIMAX и их продолжений для сравнения их эффективности с моделями глубокого обучения.
Подбор оптимальных параметров для моделей машинного обучения (ML) и глубокого обучения (DL) с целью улучшения качества прогнозов.
Анализ эффективности реализованных моделей на датасетах часовой и минутной частоты для оценки их применимости к прогнозированию временных рядов с высокой гранулярностью.
22/23
Дальнейшие задачи
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 23
Для всех датасетов и для всех временных периодов и для всех индексов оптимальным порядком интегрирования для авторегрессионной модели является d=1.
Значение порядка авторегрессии для абсолютного большинства оптимальных моделей не превышает 1.
Рассмотренные модели показали хорошее качество прогнозирования на непрерывных стационарных рядах при условии отсутствия серьезных политический и экономических потрясений, которые могут повлиять на деятельность рынка в целом.
По результатам анализа прогнозов на различных набор можно сделать вывод, что даже базовые модели глубокого обучения, такие как рекуррентные нейронные сети, без каких-либо модификаций дают достаточно хорошие результаты. Однако, точность прогнозов уменьшается с увеличением дальности отхода от данных обучения. Несмотря на это, рекуррентные нейронные сети показывают перспективность использования глубокого обучения для среднесрочного прогнозирования временных рядов разных частот. Модели глубокого обучения показали лучший результат на всех наборах данных и частотах.
23/23
Выводы по результатам работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru

## Slide 24
Промежуточные результаты для дневного прогноза S&P500
14/19
Ход работы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru
Название модели | Вариант заполнения пустот | Общее количество данных | Количество данных для обучения | Количество данных для теста | Количество данных для прогнозирования | Минимальное отклонение, ед. | Максимальное отклонение, ед. | Минимальное отклонение, % | Максимальное отклонение, % | MAPE
SARIMAX(5,1,2)(0,0,0) | Forward fill | 1460 | 1021 | - | 439 | 2.622 | 296.656 | 0.14 | 16.05 | 7.146
SARIMAX(5,1,3)(0,0,0) | Linear | 1460 | 1021 | - | 439 | 0.83 | 253.89 | 0.04 | 13.74 | 6
SARIMAX(5,1,3)(0,0,0) | Moved | 1006 | 704 | - | 302 | 0.31 | 302.173 | 0.02 | 16.35 | 7.32
SARIMAX(5,1,4)(0,0,0) | Forward fill | 1460 | 1314 | - | 146 | 0.154 | 93.51 | 0.01 | 5.06 | 2.32
SARIMAX(5,1,5)(0,0,0) | Linear | 1460 | 1314 | - | 146 | 0.307 | 93.558 | 0.02 | 5.06 | 2.33
SARIMAX(5,1,5)(0,0,0) | Moved | 1006 | 905 | - | 101 | 0.365 | 94.304 | 0.02 | 5.1 | 2.29
GRU | Forward fill | 1460 | 951 | 262 | 146 | 0.012 | 55.14 | 0 | 2.98 | 1.03
GRU | Linear | 1460 | 951 | 262 | 146 | 0.04 | 53.17 | 0 | 2.88 | 0.78
GRU | Moved | 1006 | 633 | 172 | 100 | 0.223 | 57.935 | 0.01 | 3.13 | 1.51
LSTM | Forward fill | 1460 | 951 | 262 | 146 | 0.118 | 44.799 | 0.01 | 2.42 | 0.98
LSTM | Linear | 1460 | 951 | 262 | 146 | 1.85 | 63.689 | 0.1 | 3.45 | 1.71
LSTM | Moved | 1006 | 633 | 172 | 100 | 0.113 | 53.549 | 0.01 | 2.9 | 1.19
Prophet | Forward fill | 1460 | 1314 | - | 146 | 2.649 | 127.154 | 0.14 | 6.88 | 2.94
Prophet | Linear | 1460 | 1314 | - | 146 | 2.99 | 135.138 | 0.16 | 7.31 | 3.27
Prophet | Moved | 1006 | 905 | - | 101 | 22.04 | 158.325 | 1.19 | 8.57 | 4.91
Prophet | Forward fill | 1460 | 1021 | - | 439 | 9.13 | 221.26 | 0.49 | 11.97 | 7.8
Prophet | Linear | 1460 | 1021 | - | 439 | 9.67 | 218.611 | 0.52 | 11.83 | 7.88
Prophet | Moved | 1006 | 704 | - | 302 | 1.467 | 282.704 | 0.08 | 15.29 | 7.17
RNN | Forward fill | 1460 | 951 | 262 | 146 | 1.43 | 77.827 | 0.08 | 4.21 | 2.65
RNN | Linear | 1460 | 951 | 262 | 146 | 1.568 | 69.945 | 0.08 | 3.78 | 2.02
RNN | Moved | 1006 | 633 | 172 | 100 | 0.87 | 75.219 | 0.05 | 4.07 | 2.21

## Slide 25
https://www.finam.ru/profile/fyuchersy-usa/nq-100-fut/export/?market=7&em=21719&token=&code=NDX&apply=0&df=1&mf=0&yf=2010&from=01.01.2010&dt=1&mt=0&yt=2014&to=01.01.2014&p=2&f=NDX_100101_140101&e=.txt&cn=NDX&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
https://www.finam.ru/profile/fyuchersy-usa/sandp-fut/export/?market=7&em=108&token=&code=SP&apply=0&df=1&mf=0&yf=2010&from=01.01.2010&dt=1&mt=0&yt=2014&to=01.01.2014&p=2&f=SP_100101_140101&e=.txt&cn=SP&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
Engle, Robert F, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. 1982, p. 987–1007, Econometrica.
Bollerslev, Tim, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, 1986, p. 307–327, Journal of Econometrics.
http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://github.com/SkivHisink/MasterWork
https://web.archive.org/web/20211110112626/http://www.wildml.com/2015/10/recurrent-neural-network-tutorial-part-4-implementing-a-grulstm-rnn-with-python-and-theano/
https://arxiv.org/abs/1412.3555
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827121003796?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=79fdf5739bb63aad
“Лекционные и методические материалы”, Канторович Г.Г.,
Time Series Forecasting in Python, Marco Peixeiro, ISBN: 9781617299889б 2022г.
Practical Time Series Analysis, Aileen Nielsen, ISBN: 9781492041658
Introduction to Time Series and Forecasting Second Edition, Peter J. Brockwell Richard A. Davis, ISBN 0387953515, 2002 г.
Machine Learning for Time Series Forecasting with Python, Francesca Lazzeri, ISBN: 9781119682363, 2021г.
Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 816 с.
Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. - М.: Высшая школа, 1988. - 239 с.
Фёрстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа / пер с нем. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 302 с.
Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ / пер с англ. - М.: Мир, 1982. - 488 с.
Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1 / пер.с англ. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 366 с.
Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: Исследование зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 487 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: В 2 т. 2-е изд., испр. - Т.2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 432 с.
Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс - М.: Дело, 2004. - 576 с.
Носко В.П. Эконометрика. Книга 1. - М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2011. - 672 с.
Брюс П. Практическая статистика для специалистов Data Science / пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2018. - 304 с.
Уатт Дж. и др. Машинное обучение: основы, алгоритмы и практика применения / пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2022. - 640 с.
http://learningsys.org/nips17/assets/papers/paper_11.pdf
https://arxiv.org/pdf/1910.13204.pdf
Jerome H Friedman. 2001. Greedy function approximation: a gradient boostingmachine. Annals of statistics (2001), 1189–1232.
Tianqi Chen and Carlos Guestrin. 2016. Xgboost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22Nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. ACM, 785–794.
https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3190v2
19/19
Список литературы
a.khorunzhenko@g.nsu.ru